# Motori

da http://tutorial.cytron.com.my/2015/04/05/using-mdd10a-with-arduino-uno/

## Configurazione PWM, DIR per motore

//define pin name
#define dir_1 7
#define pwm_1 6
#define switch_1 13
#define switch_2 12
#define dir_2 4
#define pwm_2 3
#define pot 1 //potentiometer
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(pwm_1,OUTPUT);
 pinMode(dir_1,OUTPUT);
 pinMode(pwm_2,OUTPUT);
 pinMode(dir_2,OUTPUT);
 pinMode(pot,INPUT);
 pinMode(switch_1, INPUT);
 pinMode(switch_2, INPUT);
 Serial.begin(9600); //I am using Serial Monitor instead of LCD display
}
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 int pwm_value=0;
 int reading=0;
 int prev_reading=0;
 //controls the direction the motor
 digitalWrite(dir_1,digitalRead(switch_1));
 digitalWrite(dir_2,!digitalRead(switch_2));
 //controls the speed of the motor
 for (int i=0;i&amp;lt;5;i++) //gets the average value of the pot value for better accuracy
 reading+= analogRead(pot);
 reading/=5;
 pwm_value = reading&amp;gt;&amp;gt;2; //convert the 10-bit values to 8-bit values
 analogWrite(pwm_1,pwm_value);
 analogWrite(pwm_2,pwm_value);
 Serial.println(&quot;PWM:&quot;);
 Serial.println(pwm_value); //Display the value of PWM
 delay(100);
}